## Slide 1: 手柄设置说明
转移台项目

## Slide 2: 手柄设置说明
手柄按键名称定义
按键名称 | 键位说明 | 按键组简介
LX | 左侧摇杆X轴方向 | 对应控制电机运转, 根据摇杆推下的状态不同,移动速度不同
LY | 左侧摇杆Y轴方向 | 
RX | 右侧摇杆X轴方向 | 
RY | 右侧摇杆Y轴方向 | 
按键名称 | 键位说明 | 按键组简介
LT | 左侧LT按键 | 根据按键按下的状态, 分为四个不同的运行速度
LB | 左侧LB按键 | 
RT | 右侧RT按键 | 
RB | 右侧RB按键 | 

## Slide 3: 手柄设置说明
手柄按键名称定义
按键名称 | 键位说明 | 按键组简介
Up | 方向键的上键 | 用于菜单栏的选择与切换
Down | 方向键的下键 | 
Left | 方向键的左键 | 
Right | 方向键的右键 | 
按键名称 | 键位说明 | 按键组简介
A | A按键 | 一般A键/X键代表确定, B键/Y键代表取消
B | B按键 | 
X | X按键 | 
Y | Y按键 | 

## Slide 4: 手柄设置说明
手柄原始数据查看
通过控制摇杆，查看每个摇杆对应的按键索引，从而绑定相应的按键。

## Slide 5: 手柄设置说明
绑定流程 – 1. 切换到对应分组
移动LY按键发现对应的Y数据发生改变。

## Slide 6: 手柄设置说明
绑定流程 – 2. 绑定到对应的按键
将LY绑定到第一步发生改变的数据上， 然后移动摇杆，验证绑定结果。

## Slide 7: 手柄设置说明
绑定流程 – 3. 重复以上两步
按下摇杆按键，对应摇杆状态发生改变。

## Slide 8: 手柄设置说明
其他注意事项
1. 程序运行会自动搜索可用手柄；
2. 手柄掉线后再插入原手柄，无需重启软件；
3. 手柄掉线后插入新手柄，需要重启软件；
4. 同一台设备有多个手柄，使用第一个手柄；
5. 配置文件保存在同目录的Settings.ini中；

## Slide 9: 转移台设置说明
转移台项目

## Slide 10: 转移台设置说明
界面分区设置说明
选择要控制的轴对象
显示当前轴的工作状态
设置该轴的相关属性

## Slide 11: 转移台设置说明
加速度与减速度设置说明
 | 加速度大 | 加速度小
减速度大 | 快速启动快速停止, 可能会导致样品台晃动 | 慢速启动, 快速停止, 一般采用这种设置 √
减速度小 | 快速的启动, 慢速停止, 感觉上会有操作延迟 | 慢速启动, 慢速停止, 移动反应比较慢

## Slide 12: 转移台设置说明
移动速度与零位设置
当前手动操作的速度
复位的速度
使用当前位置作为初始位
将当前参数应用到全部轴

## Slide 13: 转移台设置说明
其他注意事项
程序运行前需要提前连接设备；
设备掉线后会自动尝试连接；
3. 尽可能的不要修改相关的参数值；
4. 速度值与位置均为脉冲个数，可视为相对值；
5. 配置文件保存在同目录的Settings.ini中；

## Slide 14: 软件操作说明
转移台项目

## Slide 15: 转移台设置说明
档位设置
档位 | 按键 | 说明
默认档位 | LT松开 LB松开 | 最慢速的档位，也是默认档位
档位1 | LT松开 LB按下 | 稍微快速一点的档位
档位2 | LT按下 LB松开 | 比档位1稍微快速一点的档位
档位3 | LT按下 LB按下 | 最快速的档位, 用于快速移动转移台

## Slide 16: 转移台设置说明
控制轴反转与其他设置
轴控制方向反转：
轴的旋转（移动）方向与当前手柄操作的方向相反；
其他属性设置：
与之前的属性设置界面内容相同；

## Slide 17: 转移台设置说明
其他注意事项
在进入手柄测试或设备测试时，手柄状态与设备状态绑定，为了防止操作失误，建议尽可能单独设置相关的属性；
配置文件保存在同目录的Settings.ini中；
独立手柄配置程序
独立转移台配置程序

## Slide 18: 界面显示说明
转移台项目
正在进行……

## Slide 19: 转移台设置说明
分组定义与运动方向定义
A组为5轴设备，位于观察角度的左侧；
B组为4轴设备，位于观察角度的右侧；
其他定义如左图

## Slide 20: 转移台设置说明
菜单选项说明
全部复位：
将所有轴移动到设定好的初始位置，一般在程序启动时进行操作；
模式选择：
选择要操作的工作模式
使用手柄的Up/Down呼出菜单，Y/Left隐藏菜单，5秒无操作自动隐藏。

## Slide 21: 转移台设置说明
摇杆控制定义
左侧摇杆：
旋转操作->X方向对应水平旋转；
平移操作->Y方向对应Z轴升降；
右侧摇杆：
旋转操作->对应X/Y方向倾斜；
平移操作->对应X/Y方向移动；

## Slide 22: 转移台设置说明
工作模式定义
将各个轴分为左侧多组，分别控制
例如：
在“B组 XY轴”模式下，仅B组的XY轴电机受右摇杆的控制，其他电机均不受控制。

## Slide 23: 转移台设置说明
当前轴状态显示（待完善）
轴的名称（自由定义）
轴对应的电机序号
当前轴工作的档位
默认状态
选中高亮
未选中轴移动高亮
选中轴移动高亮

## Slide 24: 转移台设置说明
综合状态显示（待完善）
当前的工作模式
当前的状态显示

## Slide 25: 转移台设置说明
其他注意事项
配置文件命名只能是Settings.ini；
配置文件为了防止编码问题, 全部是暗文储存, 请勿手动修改;
配置文件放置在*.exe的同目录;
配置文件内容示例:

## Slide 26: 转移台设置说明